## Slide 1: Geodetsko snemanje dvorca z ročnim laserskim skenerjem
Luka zalović – geo-centar
Luka caf – mera ljutomer

## Slide 2: Geo-centar
distribucija geodetskih i građevinskih instrumenata, pribora i programskih rješenja
34 godine poslovanja
prodaja, najam, servis, podrška

## Slide 3: ručni laserski skeneri
SLAM tehnologija
Mjerenje u hodu
Georeferenciranje
Centimetaska točnost podataka
Mogućnost upotrebe za katastarske potrebe

## Slide 4: podaci ručnih skenera
Panoramska fotografija
3D sken

## Slide 5: Iskorištavanje 3d podataka

## Slide 6: faro orbis
domet: 120 m
640.000 točaka u sekundi
preciznost (mobilni sken): 5 mm
preciznost (statični sken): 2 mm
rezolucija fotografija: 8 MP
apsolutna točnost: 2-5 cm

## Slide 7: Cilj projekta
Celovit zajem zunanjosti in notranjosti objekta
Lasersko skeniranje in klasične geodetske metode
Katastrski vpis stavbe po ZKN

## Slide 8: OBJEKT – GRAD GRAD
Najobsežnejši grajski kompleks v Sloveniji
365 sob – po legendi
KLET – E1
PRITLIČJE – E2
1. NADSTROPJE – E3
2. NADSTROPJE – E4
PODSTREŠJE – E5

## Slide 9: Metodologija in potek dela
Kombinirana izmera (GNSS + tahimeter)
  17 orientacijskih/referenčnih točk
Snemanje z ročnim laserskim skenerjem
  Georeferenciranje na iste točke

## Slide 10: PRIMERJAVA METOD
POLOŽAJNO ODSTOPANJE
Primerjava koordinat karakterističnih točk
Horizontalna odstopanja
1-3cm
Vertikalna odstopanja
3-5cm

## Slide 11: POVRŠINE IN DELI STAVBE
Kompleksna stavba
Deli stavbe
Nastanitveni gostinski obrat
Muzej in knjižnica
Poslovni prostori javne uprave
Skupni komunikacijski prostori

## Slide 12: Omejitve IN POSEBNOSTI SKENIRANJA

## Slide 13: DODANA VREDNOST
Načrtovanje sanacije in obnove gradu
Priprava konservatorskih načrtov
Analiza gradbenih faz
Digitalno dokumentiranje kulturne dediščine

## Slide 14: DODANA VREDNOST

## Slide 15: ZAKLJUČEK
Povečana učinkovitost in pokritost izmere
Zanesljiva določitev površin in položajev
Kakovostni prostorski podatki